RELAZIONE TECNICO-ILLUSTRATIVA

GARA EUROPEA A Procedura Aperta per l’affidamento della FORNITURA in service DI UN SISTEMA DI ANALISI DI ACIDI NUCLEICI AUTOMATIZZATO, ALTAMENTE PROCESSIVO, INCLUSIVO DI SEQUENZIATORE DI NUOVA GENERAZIONE (NGS) PER APPLICAZIONI DI DIAGNOSTICA MOLECOLARE DI TUMORI PER L’U.O. ANATOMIA E ISTOLOGIA PATOLOGICA IN UNICO LOTTO  OCCORRENTI ALL’azienda ospedaliero universitaria di parma DI DURATA ANNI 3 RINNOVABILE PER ULTERIORI 2 ANCHE SINGOLARMENTE CONSIDERATI. CIG QUADRO 756746125F

Fornitura, in service di un sistema di analisi di acidi nucleici automatizzato, altamente processivo, inclusivo di sequenziatore di nuova generazione (NGS) per applicazioni di diagnostica molecolare di tumori per l’u.o. anatomia e istologia patologica in unico lotto  occorrenti all’azienda ospedaliero universitaria di parma di durata anni 3 rinnovabile per ulteriori 2 anche singolarmente considerati.

# L’OGGETTO DELLA PRESENTE GARA

Il sistema richiesto deve consentire l’esecuzione automatica di procedure di sequenziamento processivo parallelo di acidi nucleici da campioni tumorali, prevalentemente fissati in formalina ed inclusi in paraffina (FFPE), utilizzando pannelli di geni a significato diagnostico, prognostico o predittivo di risposta a farmaci a bersaglio molecolare ed immunomodulanti. Il sistema sarà destinato ad applicazioni diagnostiche molecolari che prevedono analisi di mutazioni, di variazioni del numero di copie, di riarrangiamenti strutturali e di profili di espressione genica.

Il sistema è progressivamente destinato a sostituire altri test molecolari in uso basati sull’analisi di singoli geni su diverse piattaforme (RT-QPCR, pirosequenziamento, sequenziamento sec. Sanger, FISH) utilizzate presso l’UO di Anatomia ed Istologia Patologia.

In considerazione dell’ambito eminentemente clinico di applicazione, saranno privilegiati sistemi di sequenziamento basati su rilevazione della variazione di pH, test diagnostici certificati (CE-IVD), pannelli genici globali e modalità di processamento in tempi brevi ed in sedute frazionate. Sarà valutata in modo favorevole anche la possibilità di fornire pannelli genici ‘custom’.

Il sistema deve includere software di analisi, integrato con banche dati, aggiornabile e preferibilmente in grado di operare in modalità locale senza trasferimento esterno di dati, e deve includere server per registrazione dei dati.

I principali ambiti diagnostici di applicazione riguarderanno i tumori colo-rettali, polmonari e cerebrali, il melanoma, le neoplasie ematologiche ed i GIST per un volume di circa 600 paziente/anno.

# CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

L’aggiudicazione della fornitura avverrà, anche in presenza di una sola offerta, ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs 50/2016, tra i sistemi ritenuti conformi alle caratteristiche descritte nel capitolato speciale e schede tecniche, a favore della ditta che avrà prodotto l’offerta economicamente più vantaggiosa, valutabile in base agli elementi e secondo i parametri di seguito elencati.

A) QUALITA’		 max punti   70/100

La valutazione delle offerte tecniche sarà effettuata sulla base dei sotto elencati parametri:

| ID | CARATTERISTICHE | MAX P.TI |
| --- | --- | --- |
| 1 | Caratteristiche generali del sistema (da 1.1 a 1.11) | 12 |
| 2 | Sequenziatore (da 2.1 a 2.9) | 13 |
| 3 | Diagnostici e materiali di consumo (da 3.a a 3.d.3) | 17 |
| 4 | Sistema analisi ed archiviazione dei dati (da 4.1 a 4.2.6) | 8 |
| 5 | Assistenza (da 5.1 a 5.9) | 5 |
| 6 | Certificazione Ce-IVD (6.1) | 15 |
|  | Totale | 70 |

PUNTEGGIO TECNICO – PUNTI 70

Trattandosi di elementi di natura qualitativa, il coefficiente verrà attribuito discrezionalmente, da parte dei singoli commissari. Per la determinazione del coefficiente variabile da zero a uno la commissione calcola la media aritmetica dei coefficienti  attribuiti a quel dato elemento di valutazione, dai singoli commissari secondo la seguente scala:

| Giudizio | Ottimo | Distinto | Buono | Discreto | Sufficiente | Scarso | Insufficiente | Gravemente insufficiente | Non adeguato/ Non valutabile |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Coefficiente Vai assegnato | 1,00 | 0,90 | 0,80 | 0,70 | 0,60 | 0,50 | 0,40 | 0,30 | 0,00 |

La commissione, terminata l’attribuzione dei coefficienti, procederà, in relazione a ciascuna offerta, all’attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il metodo  aggregativo compensatore.

Ai fini della valutazione delle offerte i punteggi verranno espressi con due cifre decimali.

L’individuazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa verrà effettuata con applicazione del metodo aggregativo compensatore indicato nelle Linee Guida ANAC:

K(x) = (W1 * V(x)1) + (W2 * V(x)2)+ (W3 * V(x)3) + (Wn*V(x)n

Dove:

- K(x) rappresenta il punteggio totale attribuito all’offerta x

- W1 = punteggio massimo attribuito al requisito 1: ………. punti

- W2 = punteggio massimo attribuito al requisito 2: …….. punti

- W3= punteggio massimo attribuito al requisito 3: …………punti

- Wn= punteggio massimo attribuito al requisito n: ….. punti

V(x)1 = coefficiente della prestazione dell’offerta x rispetto al requisito 1 “……….”

V(x)2 = coefficiente della prestazione dell’offerta x rispetto al requisito 2 “__________”,

V(x)3 = coefficiente della prestazione dell’offerta x rispetto al requisito 3 “_________”;

V(x)n = coefficiente della prestazione dell’offerta x rispetto al requisito n “__________”,

Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, se nel singolo criterio nessun concorrente ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene riparametrato. La stazione appaltante procederà ad assegnare al concorrente che ha ottenuto il punteggio  più alto su un singolo criterio il massimo punteggio previsto per lo stesso e alle altre offerte un punteggio proporzionale decrescente.

Non verranno ammesse alla comparazione economica le offerte che avranno conseguito un punteggio tecnico di qualità inferiore a 42 punti del punteggio tecnico totale, dopo la riparametrazione dei singoli parametri.

Parma, 18 luglio 2018

I RELATORI

Dott.ssa Silvia Pizzi – AOU PR

Ing. Giulia Falasca – AOU PR