APPALTO SPECIFICO PER LA FORNITURA DI LENTI INTRAOCULARI, MATERIALE VISCOELASTICO, SOLUZIONI SALINE E SOLUZIONE CONSERVANTE CORNEE PER IL TERRITORIO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

ALLEGATO 5

MODELLO OFFERTA TECNICA

SCHEDA PRODOTTO LOTTO ____:

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Nome commerciale del prodotto _________________________________________________ codice prodotto ____________________________________________

Numero di registrazione al R.D.M._________________________________________________________________________________________________________

Codice C.N.D. (se richiesto) _____________________________________________________________________________________________________________

Denominazione Fornitore________________________________________________________________________________________________________________

Denominazione Produttore__________________________________________________ sito web http://www._____________________________________________

Confezione minima di vendita (n° pezzi/scatola) _______________________________________________________________________________________________

Condizioni specifiche di conservazione e manipolazione ove previsto ______________________________________________________________________________

| LOTTO 1 - CARATTERISTICHE TECNICHE DEL PRODOTTO OFFERTO |
| --- |
| Lente intraoculare da camera posteriore, in materiale acrilico idrofobico monopezzo, con assenza di cromofori, presenza di filtro UV, ottica square edge, asferica | □ SI □ NO |
| Diametro dell’ottica uguale o superiore a 5,5 mm | (da inserire) |
| Lunghezza complessiva della lente 12/13,5 mm | (da inserire) |
| Range diottrico comprese le mezze diotrie (minimo +6/+26) | (da inserire) |
| Incisione per l’impianto uguale o inferiore a 2,8 mm | (da inserire) |
| percentuale di acqua nel polimero dell'ottica, indice di refrazione | (da inserire) |
| Certificazione EN ISO 13485 | □ SI □ NO |
| Loop non complanari rispetto al piatto ottico | □ SI □ NO |
| Certificazione FDA | □ SI □ NO |
| Etichette in confezione >6 | □ SI □ NO |

| LOTTO 2 - CARATTERISTICHE TECNICHE DEL PRODOTTO OFFERTO: |
| --- |
| Lente intraoculare da camera posteriore, interamente precaricata (full preloaded), in materiale acrilico idrofobico monopezzo, con assenza di cromofori, presenza di filtro UV, ottica square edge, asferica, | □ SI □ NO |
| Diametro dell’ottica uguale o superiore a 5,5 mm | (da inserire) |
| Lunghezza complessiva della lente 12/13,5 mm | (da inserire) |
| Range diottrico comprese le mezze diotrie (minimo +6/+26) | (da inserire) |
| Incisione per l’impianto uguale o inferiore a 2,8 mm. | (da inserire) |
| percentuale di acqua nel polimero dell'ottica, indice di refrazione | (da inserire) |
| Certificazione EN ISO 13485 | □ SI □ NO |
| Loop non complanari rispetto al piatto ottico | □ SI □ NO |
| Certificazione FDA | □ SI □ NO |
| Etichette in confezione >6 | □ SI □ NO |

| LOTTO 3 - CARATTERISTICHE TECNICHE DEL PRODOTTO OFFERTO: |
| --- |
| Lente intraoculare da camera posteriore, interamente precaricata (full preloaded), in materiale acrilico idrofobico monopezzo, con presenza di cromoforo giallo, presenza di filtro UV, ottica square edge, asferica | □ SI □ NO |
| Diametro dell’ottica uguale o superiore a 5,5 mm | (da inserire) |
| Lunghezza complessiva della lente 12/13,5 mm | (da inserire) |
| Range diottrico comprese le mezze diotrie (minimo +6/+26) | (da inserire) |
| Incisione per l’impianto uguale o inferiore a 2,8 mm. | (da inserire) |
| percentuale di acqua nel polimero dell'ottica, indice di refrazione | (da inserire) |
| Certificazione EN ISO 13485 | □ SI □ NO |
| Loop non complanari rispetto al piatto ottico | □ SI □ NO |
| Certificazione FDA | □ SI □ NO |
| Etichette in confezione >6 | □ SI □ NO |

| LOTTO 4 - CARATTERISTICHE TECNICHE DEL PRODOTTO OFFERTO: |
| --- |
| Lente intraoculare da camera posteriore, interamente precaricata (full preloaded), in materiale acrilico idrofilico, presenza di filtro UV, ottica square edge, asferica | □ SI □ NO |
| Diametro dell’ottica uguale o superiore a 5,5 mm | (da inserire) |
| Range diottrico comprese le mezze diotrie (minimo +6/+26) | (da inserire) |
| Incisione per l’impianto uguale o inferiore a 2,5 mm | (da inserire) |
| percentuale di acqua nel polimero dell'ottica, indice di refrazione | (da inserire) |
| Certificazione EN ISO 13485 | □ SI □ NO |
| Rivestimento idrofobico del piatto ottico | □ SI □ NO |
| Certificazione FDA | □ SI □ NO |
| Etichette in confezione >6 | □ SI □ NO |
| Presenza di fenestratura dell’aptica | □ SI □ NO |

| LOTTO 5 - CARATTERISTICHE TECNICHE DEL PRODOTTO OFFERTO: |
| --- |
| Lente intraoculare da camera posteriore, in materiale acrilico idrofilico, presenza di filtro UV, ottica square edge, | □ SI □ NO |
| Diametro dell’ottica uguale o superiore a 5,5 mm | (da inserire) |
| Range diottrico comprese le mezze diotrie (minimo +6/+26) | (da inserire) |
| Incisione per l’impianto uguale o inferiore a 2,5 mm. | (da inserire) |
| percentuale di acqua nel polimero dell'ottica, indice di refrazione | (da inserire) |
| Certificazione EN ISO 13485 | □ SI □ NO |
| Rivestimento idrofobico del piatto ottico | □ SI □ NO |
| Certificazione FDA | □ SI □ NO |
| Etichette in confezione >6 | □ SI □ NO |
| Presenza di fenestratura dell’aptica | □ SI □ NO |

| LOTTO 6 - CARATTERISTICHE TECNICHE DEL PRODOTTO OFFERTO: |
| --- |
| Lente intraoculare da camera posteriore, tre pezzi, con piatto ottico acrilico idrofobico, presenza di filtro UV, ottica square edge | □ SI □ NO |
| Diametro dell’ottica uguale o superiore a 5,5 mm | (da inserire) |
| Lunghezza complessiva della lente 12/13,5 mm | (da inserire) |
| Range diottrico comprese le mezze diotrie (minimo 0/+30) | (da inserire) |
| Incisione per l’impianto uguale o inferiore a 2,8 mm. | (da inserire) |
| percentuale di acqua nel polimero dell'ottica, indice di refrazione | (da inserire) |
| Certificazione EN ISO 13485 | □ SI □ NO |
| Loop non complanari rispetto al piatto ottico | □ SI □ NO |
| Certificazione FDA | □ SI □ NO |
| Etichette in confezione >6 | □ SI □ NO |

| LOTTO 7 - CARATTERISTICHE TECNICHE DEL PRODOTTO OFFERTO: |
| --- |
| Lente intraoculare da camera posteriore, tre pezzi, con piatto ottico acrilico idrofobico, interamente precaricata (full preloaded), presenza di filtro UV, ottica square edge | □ SI □ NO |
| Diametro dell’ottica uguale o superiore a 5,5 mm | (da inserire) |
| Lunghezza complessiva della lente 12/13,5 mm | (da inserire) |
| Range diottrico comprese le mezze diotrie (minimo 6/+26) | (da inserire) |
| Incisione per l’impianto uguale o inferiore a 2,8 mm. | (da inserire) |
| percentuale di acqua nel polimero dell'ottica, indice di refrazione | (da inserire) |
| Certificazione EN ISO 13485 | □ SI □ NO |
| Loop non complanari rispetto al piatto ottico | □ SI □ NO |
| Certificazione FDA | □ SI □ NO |
| Etichette in confezione >6 | □ SI □ NO |

| LOTTO 8 - CARATTERISTICHE TECNICHE DEL PRODOTTO OFFERTO: |
| --- |
| Sostanza viscoelastica con peso molecolare compreso tra 800.000 e 3.000.000 Daltons | (da inserire) |
| Concentrazione minima di acido ialuronico 1% fiala da almeno 0,8 ml | (da inserire) |
| Presenza e caratteristiche del dispositivo di sicurezza che garantisce l'aggancio dell'ago alla siringa | (da inserire) |
| Volume del prodotto contenuto nel dispositivo di somministrazione | (da inserire) |
| Certificazione FDA | □ SI □ NO |
| Indice di coesività/dispersività (CDI) del prodotto in singola fiala | (da inserire) |

| LOTTO 9 - CARATTERISTICHE TECNICHE DEL PRODOTTO OFFERTO: |
| --- |
| Sostanza viscoelastica con peso molecolare compreso tra 3.000.000 e 5.000.000 Daltons | (da inserire) |
| Concentrazione minima di acido ialuronico 1% fiala da 0,8 – 1 ml | (da inserire) |
| Presenza e caratteristiche del dispositivo di sicurezza che garantisce l'aggancio dell'ago alla siringa | (da inserire) |
| Volume del prodotto contenuto nel dispositivo di somministrazione | (da inserire) |
| Certificazione FDA | □ SI □ NO |
| Indice di coesività/dispersività (CDI) del prodotto in singola fiala | (da inserire) |

| LOTTO 10 - CARATTERISTICHE TECNICHE DEL PRODOTTO OFFERTO: |
| --- |
| Sostanza viscoelastica a basso peso molecolare, adesiva dispersiva. | □ SI □ NO |
| Presenza e caratteristiche del dispositivo di sicurezza che garantisce l'aggancio dell'ago alla siringa | (da inserire) |
| Volume del prodotto contenuto nel dispositivo di somministrazione | (da inserire) |
| Percentuale di sodio solfato e percentuale di sodio ialuronato presenti nella fiala di Condroitina | (da inserire) |
| Sostanza coesiva e sostanza dispersiva presenti separatamente in unico confezionamento | □ SI □ NO |
| Certificazione FDA | □ SI □ NO |
| Indice di coesività/dispersività (CDI) del prodotto in singola fiala | (da inserire) |

| LOTTO 11 - CARATTERISTICHE TECNICHE DEL PRODOTTO OFFERTO: |
| --- |
| Preparato sterile apirogeno per chirurgia endoculare fl siringa+ cannula | □ SI □ NO |
| Percentuale di sodio solfato e percentuale di sodio ialuronato presenti nella fiala di Condroitina | (da inserire) |
| Presenza e caratteristiche del dispositivo di sicurezza che garantisce l'aggancio dell'ago alla siringa | (da inserire) |
| Volume del prodotto contenuto nel dispositivo di somministrazione | (da inserire) |
| Certificazione FDA | □ SI □ NO |
| Indice di coesività/dispersività (CDI) del prodotto in singola fiala | (da inserire) |

N.B. Le caratteristiche ricapitolate nel presente “modello offerta tecnica”, dovranno trovare riscontro nella documentazione tecnica presentata a corredo dell’offerta, così come indicato al punto 15 CONTENUTO DELLA BUSTA “OFFERTA TECNICA” del Disciplinare di gara.

Data___________________

Firmato digitalmente dal Legale Rappresentante

___________________________________________