Oggetto: procedura aperta sotto soglia comunitaria per la fornitura di n. 5 automezzi a noleggio quinquennale da allestire per operazioni di soccorso – CODICE CIG: 734052158E.

Si bandisce procedura aperta sotto soglia comunitaria per la fornitura di cui all’oggetto, espletata tramite Piattaforma Intercent-ER (si tratta di veicoli non compresi nelle Convenzioni Intercent-ER e Consip, in ragione delle loro caratteristiche tecniche e di allestimento).

IMPORTO A BASE D’ASTA: Euro 215.000,00 al netto di IVA per l’intero quinquennio e comprensivo di:

- manutenzione ordinaria (tagliandi, piccole manutenzioni, bollino blu e revisioni, presso officina posizionata all’interno del Comune di Parma o limitrofi, salvo presenza di auto sostitutiva di pari livello e dotazione);

- sostituzione pneumatici (n. 4 gomme ordinarie e n. 4 gomme termiche);

- manutenzione straordinaria (presso officina posizionata all’interno del Comune di Parma o limitrofi, salvo presenza di auto sostitutiva di pari livello e dotazione);

- riparazione conseguente a sinistro (presso officina posizionata all’interno del Comune di Parma o limitrofi, salvo presenza di auto sostitutiva di pari livello e dotazione);

- consegna e riconsegna veicolo presso noleggiatore (con punto presente all’interno del Comune di Parma o limitrofi);

- veicolo sostitutivo categoria equivalente (temporaneo dopo 8 ore e sostitutivo in caso di impossibilità nell’utilizzo del mezzo);

- soccorso e recupero in Italia (traino e soccorso);

- gestione sinistri;

- responsabilità totale del fornitore per danni subiti a seguito di incendio e furto;

- danni completi conseguenti a sinistri connesso alla circolazione;

- danni completi provocati da eventi atmosferici;

- danni derivati da atti vandalici;

- danni completi derivanti da rottura cristalli;

- danni per furto di parti del veicolo;

- tassa proprietà;

- Assicurazione RCA con massimale unico di almeno Euro 10.000.000,00.

Si evidenzia che su tali automezzi verrà installato il rilevatore GPS per fini aziendali: i dati relativi a tale sistema potranno essere forniti all’aggiudicatario, nei limiti delle disposizioni in materia di privacy.

Si riportano di seguito le caratteristiche tecniche indicative con riferimento ai singoli veicoli.

TIPOLOGIA VEICOLI: da indicare in sede di offerta, prendendo come esempio base preferibilmente mezzi aventi caratteristiche corrispondenti ai seguenti autoveicoli:

- N. 3 mezzi con caratteristiche similari al “Nissan NAVARRA 2.3 dCi 190 CV 4WD Double Cab – N-Connecta” e con allestimenti specifici secondo quanto sotto riportato;

- N. 1 con caratteristiche similari al “Subaru Forester 2.0D STYLE” e con allestimenti specifici secondo quanto sotto riportato;

- N. 1 furgone allestito come centrale radio mobile con caratteristiche similari al “Peugeot Boxer 335 2.0 Blue HD 160 4X4 PM TM” e con allestimenti specifici secondo quanto sotto riportato.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Automezzo Tipo “Nissan NAVARRA 2.3 dCi 190 CV 4WD Double Cab – N-Connecta”

- trazione integrale 4x4 con marce ridotte e blocco differenziale;

- livrea istituzionale (sistema di soccorso 118 Regione Emilia Romagna);

- immatricolazione come mezzo speciale (specificato nel Decreto del Ministero dei Trasporti e della Navigazione del 5/11/1996 e nell'articolo 54 comma 1 lettera g del nuovo codice della strada.

- dotato di dispositivi acustici e luminosi , come descritto nell'articolo 177 del codice della strada. Da installare una barra luminosa applicata sul tetto dei veicoli che abbia un basso profilo di impatto all'aria durante la marcia;

- alimentazione diesel;

- sistema Hard top per la copertura del bagagliaio e il contenimento del materiale;

- potenza non inferiore a 180 CV;

- omologati per 5 posti;

- sistema bluetooth;

- capacità di carico del bagagliaio di 150x150x100 cm;

- bagagliaio dotato di sistema di ancoraggio a pavimento per fissare il materiale trasportato.

Automezzo Tipo “Subaru Forester 2.0D STYLE”

- trazione integrale 4x4;

- livrea istituzionale (sistema di soccorso 118 Regione Emilia Romagna);

- immatricolazione come mezzo speciale (specificato nel Decreto del Ministero dei Trasporti e della Navigazione del 5/11/1996 e nell'articolo 54 comma 1 lettera g del nuovo codice della strada.

- dotato di dispositivi acustici e luminosi , come descritto nell'articolo 177 del codice della strada. Da installare una barra luminosa applicata sul tetto dei veicoli che abbia un basso profilo di impatto all'aria durante la marcia;

- alimentazione diesel;

- potenza non inferiore a 140 CV;

- omologati per 5 posti;

- sistema bluetooth.

Automezzo Tipo “Peugeot Boxer 335 2.0 Blue HD 160 4X4 PM TM”

- trazione integrale 4x4;

- livrea istituzionale (sistema di soccorso 118 Regione Emilia Romagna);

- immatricolazione come mezzo speciale (specificato nel Decreto del Ministero dei Trasporti e della Navigazione del 5/11/1996 e nell'articolo 54 comma 1 lettera g del nuovo codice della strada.

- dotato di dispositivi acustici e luminosi , come descritto nell'articolo 177 del codice della strada. Da installare una barra luminosa applicata sul tetto dei veicoli che abbia un basso profilo di impatto all'aria durante la marcia;

- alimentazione diesel;

- potenza non inferiore a 150 CV;

- omologati per 3 posti;

- sistema bluetooth;

- consentire la stazione eretta all’interno del vano operativo (furgone con tetto alto);

- n. 3 postazioni  operatore con relative sedute (postazioni dotate di PC e radio VHF: PC e radio VHF non devono essere forniti con l’automezzo, in quanto acquistati autonomamente da AOU di Parma);

- capacità di carico e trasporto del materiale sanitario per affrontare le prime fasi di una maxi emergenza capacità di carico del materiale sanitario da trasportare; 3 contenitori contenenti Set circolatorio, vie aere e liquidi con le seguenti dimensioni (H56, P58 e L84);  2 contenitori con materiale radio (H37, P46 e L63) oltre che cassetta attrezzi e cavi coassiali per collegare le antenne alle radio);

- impianto elettrico e predisposizione cavidotti per cablaggio per installazione di apparati radio, tali da garantire le comunicazioni sulle frequenze in uso alla CO118EO;

- sistema automatico di posizionamento del sostegno a cui fissare le antenne radio;

- sistema di alimentazione (12V e 220V) per garantire il funzionamento delle apparecchiature a bordo del mezzo quando non è in movimento;

- alternatore potenziato;

- seconda batteria maggiorata vano radio (almeno 120Ah);

- impianto alimentazione elettrica da rete esterna 220 volt c.a. con presa all’esterno carrozzeria lato conducente a norma CEE, inibitore di avviamento motore con alimentazione 220 V inserita, protezione magnetotermiche differenziali di sicurezza, doppia alimentazione alle prese interne, sia dalla predisposizione inverter, che dall’alimentazione esterna;

- Carica batteria elettronico a due uscite che permetta di ricaricare entrambe le batterie dalla rete 220V;

- Inverter da almeno 1KW 220 V onda sinusoidale pura. L’impianto elettrico deve escludere l’inverter in caso di alimentazione esterna (220V);

- Prese 220V 2 prese schuko, 1 presa USB per l'alimentazione di smartphone e tablet

- Prese 12V una presa da 12V del tipo accendisigaro.

- climatizzatore/pompa calore dell’ambiente operativo (funzionante a veicolo spento); in aggiunta al climatizzatore già installato per il vano guida; aggiungere climatizzatore per la parte operativa che funzioni con alimentazione 220V ( rete o GE);

- tendalino ad arganello da parete o tetto per tutta la lunghezza del veicolo;

- frigorifero elettrico (minimo 48 lt);

- n. 2 torce/lampade elettriche ricaricabili;

- gruppo elettrogeno da 3KW direttamente alimentato dal serbatoio del mezzo stesso (Modalità Camper);

- guida di ancoraggio con cinghie poste sul pianale di carico.

CONDIZIONI CONTRATTUALI:

CONSEGNA: max 150 giorni dalla data dell’ordine. In caso di mancato rispetto dei termini di consegna, si applicherà una penale pari ad Euro 50,00 per ogni giorno naturale e consecutivo per i primi 20 giorni di ritardo e di Euro 200,00 per ciascuno dei successivi giorni naturali e consecutivi (le penali sono calcolate in funzione dell’importanza della stessa per l’erogazione di servizio all’utenza);

FATTURAZIONE: canone trimestrale posticipato;

PAGAMENTO: 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura.

L’Azienda Ospedaliero Universitaria di Parma si riserva, in base alle reali necessità, di far eseguire personalizzazioni particolari per un importo aggiuntivo fino ad un massimo del 50% dell’importo di aggiudicazione, senza che l’aggiudicatario possa muovere eccezioni, pretese o risarcimenti, né per danno emergente, né per lucro cessante (in questo caso le personalizzazioni possono essere richieste all’aggiudicatario anche nel periodo successivo al termine di consegna).

Qualora codesta Ditta fosse interessata, potrà presentare la propria offerta che verrà considerata, a tutti gli effetti, come una proposta contrattuale.

La fornitura sarà aggiudicata secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (Art. 95 D. Lgs. n. 50/2016), con l'applicazione dei seguenti parametri di valutazione e dei relativi pesi:

### PREZZO:  MAX PUNTI 20 SU 100

## QUALITA’:  MAX PUNTI 80 SU 100

L’Azienda Ospedaliero Universitaria di Parma si riserva la facoltà, a propria assoluta discrezione, di non procedere all’aggiudicazione della fornitura, senza che i partecipanti possano vantare alcun diritto nei confronti della stazione appaltante, né per danno emergente, né per lucro cessante.

Le modalità di formulazione  dell’offerta  e di attribuzione del  punteggio prezzo-qualità sono le seguenti:

### PREZZO

Alle offerte, da predisporsi secondo quanto indicato nella scheda d’offerta allegata alla lettera di invito a gara e conformemente alle istruzioni riportate nella documentazione di gara, saranno attribuiti i punti conseguenti all’applicazione della formula riportata nella Piattaforma Intercent-ER, con calcolo automatico da parte del sistema di gestione del mercato elettronico.

- QUALITA’ DELL’OFFERTA

- CARATTERISTICHE DEL MOTORE E DEI COMPONENTI PRINCIPALI SPECIFICATAMENTE INDICATI. Gli elementi indicati in questa sezione sono da intendersi ricompresi nel prezzo complessivo offerto – MAX 40 PUNTI, di cui:

- MAX 15 punti per la potenza del motore, esprimibile in forma di potenza e di performances in termini di accelerazione;

- MAX 15 punti per caratteristiche ecologiche in termini di inquinamento;

- MAX 10 punti per caratteristiche connesse al comfort di guida (ammortizzatori, modalità trazione, tipologia cambio);

- CARATTERISTICHE della cabina interna. Gli elementi indicati in questa sezione sono da intendersi ricompresi nel prezzo complessivo offerto – MAX 16 PUNTI, di cui:

- MAX 8 punti per comfort complessivo negli alloggiamenti, sia con riferimento alla cabina di guida che agli spazi per passeggeri e bagagliai;

- MAX 8 punti per layout funzionale degli allestimenti, di cui 6 punti solo per il mezzo tipo “Peugeot Boxer 335 2.0 Blue HD 160 4X4 PM TM”;

- CARATTERISTICHE DELLE DOTAZIONI CONNESSE ALLA SICUREZZA. Gli elementi indicati in questa sezione sono da intendersi ricompresi nel prezzo complessivo offerto – MAX 18 PUNTI, di cui:

- MAX 9 punti per dotazioni connesse alla sicurezza attiva per autista e passeggeri;

- MAX 9 punti per dotazioni connesse alla sicurezza passiva per autista e passeggeri;

- ASPETTI ESTETICI DEL VEICOLO. Gli elementi indicati in questa sezione sono da intendersi ricompresi nel prezzo complessivo offerto – MAX 6 PUNTI.

Non saranno ammesse alla prosecuzione della gara le offerte che non raggiungeranno il punteggio minimo di qualità di 41 punti su 80.

La fornitura verrà assegnata a favore della Ditta che avrà conseguito il punteggio più alto, dato dalla somma dei punti attribuiti alla qualità ed al prezzo.

L’aggiudicazione avverrà sulla scorta della valutazione dei documenti presentati, in base ai criteri sopra menzionati.

Si procederà all'aggiudicazione della fornitura anche nel caso pervenga una sola offerta, se ritenuta valida ed idonea, tenuto conto anche della disposizione in merito al punteggio minimo per la qualità.

L’offerta e i documenti elencati ai successivi punti, dovranno pervenire a pena di esclusione tramite la piattaforma telematica Intercent-ER, secondo le specifiche ivi analiticamente indicate, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 18.12.2017 (termine perentorio).

A) Dichiarazione, in bollo, ai sensi degli artt. 46 - 47 - 48 del D.P.R. 445/2000 e con sottoscrizione con firma digitale, con cui tutti i legali rappresentanti della Ditta attestino quanto indicato nella dichiarazione stessa, secondo lo schema inserito nella piattaforma IntercentER.

B) DOCUMENTAZIONE TECNICA. Relazione tecnica, sottoscritta digitalmente da un legale rappresentante della ditta, redatta in un numero massimo di 8 facciate formato A4 con carattere minimo dimensione 11, in cui siano indicate le caratteristiche  per la realizzazione della fornitura offerta, secondo il seguente ordine:

B.1) CARATTERISTICHE DELLE DOTAZIONI INTERNE. Gli elementi indicati in questa sezioni sono da intendersi ricompresi nel prezzo complessivo offerto:

B.1.1 - CARATTERISTICHE DEL MOTORE E DEI COMPONENTI PRINCIPALI SPECIFICATAMENTE INDICATI. Dovranno essere analiticamente indicati i seguenti elementi, nell’ordine di seguito riportato:

- potenza del motore, esprimibile in forma di potenza e di performances in termini di accelerazione;

- caratteristiche ecologiche in termini di inquinamento;

- caratteristiche connesse al comfort di guida (ammortizzatori, modalità trazione, tipologia cambio);

B.2) CARATTERISTICHE della cabina interna. Gli elementi indicati in questa sezioni sono da intendersi ricompresi nel prezzo complessivo offerto:

- comfort complessivo negli alloggiamenti, sia con riferimento alla cabina di guida che agli spazi per passeggeri e bagagliai;

- layout funzionale degli allestimenti;

B.3) CARATTERISTICHE DELLE DOTAZIONI CONNESSE ALLA SICUREZZA. Gli elementi indicati in questa sezioni sono da intendersi ricompresi nel prezzo complessivo offerto:

- dotazioni connesse alla sicurezza attiva per autista e passeggeri;

- dotazioni connesse alla sicurezza passiva per autista e passeggeri;

B.4) ASPETTI ESTETICI DEL VEICOLO. Gli elementi indicati in questa sezioni sono da intendersi ricompresi nel prezzo complessivo offerto.

Nella relazione, che dovrà seguire nell'esposizione l'ordine dei parametri di qualità dell'offerta come prima indicati, dovrà essere riportato il nominativo del referente al quale l’Azienda Ospedaliero Universitaria di Parma potrà fare riferimento per tutti gli aspetti inerenti l’organizzazione e la gestione della fornitura richiesta. In sede di valutazione delle offerte, l’Azienda Ospedaliero Universitaria di Parma si riserva di chiedere eventuali chiarimenti in merito alla relazione presentata in sede di gara. Non potranno essere presi in considerazione elementi aggiuntivi rispetto a quelli comunque già presenti nella relazione offerta.

Si precisa che non verrà valutato il testo eccedente il suddetto limite di 8 facciate.

Alla Relazione tecnica dovranno essere allegati in formato elettronico il catalogo o descrizione analitica degli elementi offerti, con fotografie ed elementi tecnici contenenti le caratteristiche specifiche dei singoli beni. In caso di discordanza fra quanto contenuto nella Relazione e nei cataloghi, farà fede la Relazione tecnica.

C) OFFERTA ECONOMICA, Dovrà essere compilato il modulo di offerta previsto dalla piattaforma IntercentER.

Ai fini dell’aggiudicazione si prenderà in considerazione esclusivamente l’importo complessivo offerto, inserito sulla piattaforma IntercentER quale ribasso sull’importo a base d’asta.

I prezzi indicati si intendono comprensivi della consegna del mezzo presso la sede dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Parma.

All’aggiudicatario sarà richiesto successivamente un documento che indichi i prezzi in cifre ed in lettere dei singoli automezzi e degli elementi dell’allestimento per effettuare le eventuali variazioni nei limiti previsti nei documenti di gara. Tale importo dovrà corrispondere all’importo offerto in sede di gara. Tali prezzi potranno essere utilizzati per richieste di forniture aggiuntive a sola discrezione della stazione appaltante fino al limite aggiuntivo del 50% e da formulare entro un anno dalla data di comunicazione dell’aggiudicazione.

In caso di offerte con punteggio complessivo uguale, al fine di determinare l'aggiudicatario, si procederà tramite sorteggio pubblico.

Non saranno prese in considerazione offerte condizionate od offerte che risultino pari o superino l'importo a base d'asta.

Cause di esclusione dalla gara, oltre a quelle già previste nella presente lettera di invito:

- omissione di anche uno solo dei documenti richiesti;

- offerta economica indeterminata;

- mancato rispetto delle prescrizioni indicate per la presentazione dell’offerta sulla piattaforma telematica Intercent-ER.

Il Seggio di gara procederà, in seduta pubblica, con accesso contemporaneo da remoto sul portale Intercent-ER in data 22/12/2017 alle ore 09.00 alla verifica della regolarità della documentazione presentata, relativa alla parte amministrativa e tecnica. Quindi in seduta riservata verranno analizzati gli elaborati tecnici ivi contenuti e verranno attribuiti i punteggi ad essi relativi da apposita Commissione Tecnica, appositamente nominata. Successivamente, in seduta pubblica,  con accesso contemporaneo da remoto sul portale Intercent-ER con data e ora che verranno comunicate tramite il medesimo portale, il Seggio di gara procederà alla comunicazione dei punteggi attribuiti alle offerte tecniche ed all’apertura delle offerte economiche, nonché alla  formulazione della graduatoria finale di merito. Risulterà aggiudicataria l'impresa la cui offerta avrà ottenuto il punteggio complessivo più elevato.

L’Azienda Ospedaliero Universitaria di Parma si riserva la facoltà di verificare le dichiarazioni rilasciate dall'aggiudicatario in sede di gara e di valutare la congruità dell'offerta economica.

Resta inteso che l'offerta non potrà essere revocata o sostituita trascorso il termine di scadenza. Non sono ammesse offerte condizionate, espresse in modo indeterminato o con riferimento a offerte di altro appalto.

L'Impresa potrà svincolarsi dalla propria offerta solo dopo 180 giorni naturali e consecutivi dalla data di scadenza per la presentazione dell’offerta, se nel frattempo non sarà stata dichiarata aggiudicataria.

Informazioni di carattere amministrativo e tecnico potranno essere assunte presso il Servizio Logistica e Gestione Amministrativa Lavori Pubblici dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Parma’Azienda U.S.L. di Parma (Referenti: Rossana Riccò ed Ermenegildo Deolmi - tel. n. 0521/393444 – 0521/393477 - dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00).

PROCEDURE DI RICORSO

a) Organismo responsabile delle procedure di ricorso

Denominazione ufficiale: T.A.R. Emilia Romagna Sez. di Parma - Piazzale Santafiora n. 7 – Parma - Codice postale: 43121 – Italia.

b) Presentazione del ricorso

Termini di presentazione del ricorso: 30 giorni per presentare ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale decorrenti dalla data della notificazione del provvedimento ovvero dalla scadenza del termine di pubblicazione per gli atti che vi sono soggetti e comunque dalla data della presa conoscenza del contenuto dell'atto.

c) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione del ricorso

Ufficio Legale dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Parma – Via Gramsci, n. 14 – Parma (PR) – Italia.

Responsabile del procedimento di gara ex L. n. 241/90 e D. Lgs. N. 50/2016: Rossana Riccò.

Distinti saluti

(Documento firmato digitalmente)

Il Direttore

Dott. Ermenegildo Deolmi